附件3

江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

申请单位： PPG涂料（张家港）有限公司  （公章）

填报日期：  2017.05.08

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

年    月  日

第一部分：拟转移废物基本情况

| 表1 废物产生情况 |
| --- |
| PPG涂料（张家港）有限公司成立于2005年10月，位于张家港保税区扬子江国际化学工业园东海路。厂内现有项目为一期年产34500吨水性环氧树脂和水性丙烯酸树脂，一期续建年产700吨环保型金属表面处理产品，二期年产5万吨水性底漆，三期年产4万吨水性环氧树脂和1.8万吨胶粘剂。 |
| 产品及产废情况 |
| 产品情况 | 产生危险废物情况 |
| 产品名称 | 主要成分化学名 | 年产量 | 废物名称 | 年产生量 |
| 水性环氧树脂 | 环氧树脂，水 | 74500吨 | 废有机溶剂 | 80吨 |
|  |  |  | 含树脂固废 | 35吨 |
|  |  |  | 废树脂 | 100吨 |
|  |  |  | 废硅藻土 | 50吨 |
|  |  |  | 废包装物 | 17吨 |
|  |  |  | 废空桶 | 5300只 |
| 水性底漆 | 环氧树脂，水 | 50000吨 | 废有机溶剂 | 10吨 |
|  |  |  | 含树脂固废 | 8吨 |
|  |  |  | 废树脂 | 20吨 |
|  |  |  | 废硅藻土 | 18吨 |
|  |  |  | 废空桶 | 1400只 |
| 环保型金属表面处理产品 | 氟锆酸，水 | 700吨 | 废有机溶剂 | 0.5吨 |
|  |  |  | 废包装物 | 0.2吨 |
| 胶粘剂 | 丙烯酸树脂 | 18000吨 | 废有机溶剂 | 214吨 |
|  |  |  | 废机油 | 1吨 |
|  |  |  | 含树脂固废 | 90吨 |
|  |  |  | 废树脂 | 164吨 |
|  |  |  | 废包装物 | 10吨 |
|  |  |  | 废空桶 | 4000只 |
| 表2 与申请转移废物相关的生产工艺 |
| 文字描述及工艺流程： 水性树脂工艺流程简述:该反应过程为放热反应，压力为微正压下进行，通过氮气作为保护气进行氮封，该工艺的主要过程为∶ ①环氧预反应（聚合反应）: 向环氧预反应釜中加入环氧树脂及双酚A（或丙烯酸）等原料、催化剂及定量溶剂甲基异丁基酮，使用夹套热水升温下引发该化学反应，在连续搅拌下进行放热反应，并通过夹套冷却水移除产生的热量以控制反应温度（172℃、压力0.03Mpa），待反应环氧当量达到范围后停止该反应并将反应产物（分子量约四万）冷却。 ②交联预反应（聚合反应）: 通过称重罐向交联预反应釜中投入异氰酸酯及催化剂，后通过称重罐向该反应釜中滴加乙二醇单丁醚，使用夹套热水升温下引发该化学反应，此反应为放热反应并通过夹套冷却水移除产生的热量以控制反应温度（172℃、压力0.03Mpa），待异氰酸酯反应完全后，进行夹套冷却水降温停止该反应，将该反应产物（分子量约四万）冷却。 ③使反应产物改性具有亲水性能，使用夹套热水升温下引发该化学反应，该反应为放热反应过程，通过冷却水移除反应产生的热量，控制在反应温度（172℃、压力0.03Mpa），进行夹套冷却水降温控制该反应，达到反应终点后冷却准备放入调质罐。 ④调质过程： 在高速搅拌下将产物加入预先配制好氨基磺酸等的酸性水溶液的稀释釜中（80℃、0.003MPa，夹套热水升温），再加入去离子水和工业酒精等溶剂，确保分散均匀，树脂在溶液中形成低粘性散布状态时，表明稀释阶段完成，当稀释阶段完成后，溶解的溶剂通过汽提釜去除。 ⑤汽提过程： 该过程为物理蒸馏过程，主要通过夹套蒸汽加热减压蒸馏（120℃、-0.05MPa）出溶剂甲基异丁基酮，转移至储罐区，当汽提过程达到终点后产物即可进行过滤灌装。 ⑥成品过滤灌装： 待汽提达到反应终点后产物，进行过滤及各项指标的检测，当产品（水性环氧树脂或水性丙烯酸树脂）性能参数达到要求后即可作进行灌装，并等待发货。 金属表面处理产品：仅为简单的物理混合，原料有硝酸酮，氟锆酸等 水性底漆（混合树脂）：原料为一期的环氧树脂，以及采购的树脂，无化学反应，简单物理混合。 胶粘剂产品：丙烯酸树脂胶粘剂原理为乙烯类单体（包括丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯等）通式CH2＝CHX在一定条件下，其∏键断裂与自由基加成而生成一个新的活泼的单体自由基，从而使聚合连锁反应开始。主要温度控制在20~30°C的低温，带压工况（0.3 MPa）下反应，生产按批次进行，一批次的最大生产量为17.5t。胶粘剂丙烯酸树脂的工艺流程与水性树脂基本类似，由预反应器，反应器、稀释罐、批量罐组成。不同之处在于预反应器的数量仅有一台，没有薄膜蒸发器，另外检验单元增设两台搅拌罐。此外，该反应为低温反应，为保证安全，设快速终止系统。 |
| 表3 废物组分、特性（详见附件） |
| 废物名称 | 主要组分 | 相应比例（%） | 危害特性 | 形态 |
| 废包装物 | 残余粉料 | 1 | 腐蚀性 □ 毒性 √ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 √ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |
|  | 包装袋 | 99 |  |  |
| 废树脂 | 树脂 | 50 | 腐蚀性 □ 毒性 √ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 □ 半固态 √ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |
|  | 水 | 50 |  |  |
| 废硅藻土 | 树脂 | 50 | 腐蚀性 □ 毒性 √ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 √ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |
|  | 硅藻土 | 50 |  |  |
| 废有机溶剂 | 酮类和醚类，苯类溶剂 | 40 | 腐蚀性 □ 毒性 □ 易燃性 √ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 □ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 √ |
|  | 水 | 40 |  |  |
|  | 树脂 | 20 |  |  |
| 含树脂固废 | 树脂 | 10 | 腐蚀性 □ 毒性 √ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 √ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |
|  | 抹布，滤袋，手套 | 90 |  |  |

第二部分：废物包装、运输情况

| 表1 废物包装情况 |
| --- |
| 序号 | 废物名称 | 包装物（容器）名称 | 材质 | 容积 | 是否有危废标签 |
| 1 | 废包装物 | 吨袋 | 塑料袋 | 1m3 | 有 |
| 2 | 废树脂 | 吨桶 | IBC桶 | 1m3 | 有 |
| 3 | 废硅藻土 | 200L桶 | 铁桶 | 200L | 有 |
| 4 | 废有机溶剂 | 200L桶/吨桶 | 铁桶/IBC桶 | 200L/1m3 | 有 |
| 5 | 含树脂固废 | 200L桶/纸箱 | 铁桶/纸箱 | 200L/1m3 | 有 |

表2 废物运输情况

运输严格遵守道路运输相关规定，包括《中华人民共和国道路运输条例》；《道路货物运输及站场管理规定》；《危险化学品安全管理条例》；《道路危险货物运输管理规定》’。 运输工具名称：危险品运输车

运输方式： 道路 √ 铁路 □ 水路 □

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图） 张家港市，滁州市 江苏张家港市扬子江国际化学工业园区东海路21号--S82--S38--G42--G104--安徽超越环保科技有限公司

表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

环境风险防范技术管理措施：危废运输前，先到环保部门办理危险废物转移审批，取得审批后方可转移处置，运输过程中使用符合安全要求的运输工具，装卸运输人员，应佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。装卸前，对车辆及工具进行必要的通风和清扫，不得留有残渣，卸车后必须洗刷干净，有持证压运员随车压运，按指定的路线和时间运输，不可在繁华街道行驶和停留。危废运输过程中必须采取防散扬、防渗漏等三防措施，一旦发生泄漏，立即采取应急预案有效防止事故进一步扩展。并做好人员撤离和现场清理工作。

事故应急处置方案（应包括事故应急联系方式）： 1.装卸运输危险废物要有专人押运，车上配备灭火工具、防护服及应急工具包（包括身体防护用具、铁锹、塑料袋、急救药品、通讯工具等物品），以备发生紧急情况时使用。 2.在运输时，若包装破损导致危险废物泄漏，应立即设法收集以防止其扩散，发生火情，将其扑灭，发生火灾，向119报警，并立即通知本单位救急。 3.意外突发事故应急措施：建立兼职消防队与应急救援队；制定事故应急预案和应急响应体系；配置相关硬件设施。 环保管理部： 电话:025-85847973

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备 应急预案： 1、迅速停车，观察情况。 2、进行自救和互救。停车后应首先检查有无伤亡人员，如有受伤人员，应立即组织抢救。 3、立即报警，建立警戒区域。肇事车停位，伤亡人员到位，各种碰撞碾压的痕迹，刹车拖痕，血迹及其他散落物品均属保护内容，不得破坏、伪造。 4、采取应急措施。根据车上运载的危险品货物性质、危害特性、包装容器的使用特性采取相应的应急措施。如油罐运输车、液化气运输车、腐蚀品运输车采取相应的应急器材和防护用品。 应急设备：灭火器、防护服、防护手套、防护面具

第三部分   废物处理处置情况

| 表1 接受单位基本情况 |
| --- |
| 单位名称：安徽超越环保科技有限公司 |
| 危废经营许可证编号：341103001 | 有效期：2016年1月27日至2019年1月26日 |
| 经营核准内容（废物名称、类别、数量）：工业危险废物收集、贮存和处置（含废弃化学品暂存）规模为19470吨/年；废含汞荧光灯管（HW29）收集和贮存，规模为10吨/年；废铅酸电池（HW49）收集和和贮存，规模为500吨/年；磷化渣和无机污泥（HW16\HW17\HW32\HW49）收集和和贮存，规模为2000吨/年；酸碱处理，规模为9900吨/年。 |

表2 与接收废物相关的处理处置情况 文字描述及工艺流程图： 进料—进入焚烧炉—热能利用—烟气进化—残渣处理

第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

| 出厂日期 | 转移批次 | 联单编号 | 废物名称 | 类别/代码 | 转移量（吨） | 运输单位 | 车号 | 接收单位 | 接收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填