附件3

房屋建筑与市政基础设施工程施工工地

扬尘控制措施落实情况现场考核表

项目名称：

施工单位：

工程阶段：土石方和桩基□

本次考核得分：

建设单位：

地址：

结构和装修□ 工程调整系数：

考 核 日 期：

建设单位签名：

施工单位签名：

检查人员签名：

联系电话：

联系电话：

联系电话：

考核部门（单位）公章：

# Text boxes

| 不同工程的考核分数 | 达 标 要 求 | 考核 分数 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项方案 | 10 分 | （1）编制工地现场扬尘防治专项方案。 | 3 分 |  |
|  |  | （2）专项方案按规定审批。 | 2 分 |  |
|  |  | （3）专项方案编制符合现场实际，具有操作性。 | 2 分 |  |
|  |  | （4）施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负 责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 | 3 分 |  |
| 围档设置 | 15 分 | （1）工地四周连续设置围墙围档。 | 5 分 |  |
|  |  | （2）围墙围档整洁、无缺口。 | 3 分 |  |
|  |  | （3）围墙围档底边封闭无露土、泥浆外漏。 | 3 分 |  |
|  |  | （4）主要路段范围内的围墙围挡高度不低于 2.5m，一般路 段围墙围挡高度不低于 1.8m。 | 4 分 |  |
| 视频监控 | 5 分 | （1）按规定设置视频监控系统，系统能正常使用。 | 5 分 |  |
| 运输车辆冲洗 和现场保洁 和现场保洁 运输车辆冲洗 和现场保洁 | 20 分 | （1）项目配备专职保洁人员。 | 5 分 |  |
|  |  | （2）出入口设置车辆冲洗平台，配备高压冲洗设备。 | 5 分 |  |
|  |  | （3）冲洗平台四周设置排水沟和两级沉淀池，及时清理沟、 池沉淀物。 | 5 分 |  |
|  |  | （4）车辆进出的冲洗工作及施工现场的洒水保洁工作，并 做好记录。 | 5 分 |  |

| 不同工程的考核分数 | 达 标 要 求 | 考核 分数 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路硬化 | 15 分 | （1）现场出入口采取硬化。 | 3 分 |  |
|  |  | （2）主干道采取硬化。 | 3 分 |  |
|  |  | （3）操作场地采取硬化。 | 3 分 |  |
|  |  | （4）生活区采取硬化。 | 3 分 |  |
|  |  | （5）道路的强度、厚度、宽度满足安全通行卫生保洁的需要。 | 3 分 |  |
| 物料堆放 | 15 分 | （1）设置施工料具现场平面布置图。 | 5 分 |  |
|  |  | （2）水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，要严密遮盖。 | 3 分 |  |
|  |  | （3）存放在库内、池内的易产生扬尘建筑材料四周加强围护。 | 3 分 |  |
|  |  | （4）易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、 洒水等控制措施。 | 4 分 |  |
| 祼土覆盖 | 10 分 | （1）施工区域内的裸露堆土有效覆盖。 | 5 分 |  |
|  |  | （2）长期裸露堆土采取临时绿化，网、膜覆盖等措施。 | 5 分 |  |
| 渣土清运 | 10 分 | （1）渣土、建筑垃圾清运应与有资质的运输企业签订运输 合同，并办理相关渣土、建筑垃圾处置手续。 | 3 分 |  |
|  |  | （2）采取密闭化运输。 | 2 分 |  |
|  |  | （3）集中堆放建筑垃圾、工程渣土。 | 2 分 |  |
|  |  | （4）不能及时完成清运的建筑垃圾、工程渣土采取覆盖或 绿化等控制措施。 | 3 分 |  |
| 其 它 | 1、被群众投诉或媒体曝光产生扬尘污染的施工工地，经查实后，其考核分 数扣除 10 分。多次可累加。2、获得苏州市级文明工地的，其考核分数增加10分；获得省级文明工地的，其考核分数增加20 分；同时获得两项荣誉的，按就高原则增加考核分数，分数不累加。 |  |