张家港市安全生产监督管理局

预   警   通   知

张安预警〔2015〕4号

时间：2015 年 2月15日                      签发人：王彦文

| 主送单位 | 各镇政府，常阴沙现代农业示范园区、双山岛旅游度假区管委会，市各有关部门。 |
| --- | --- |
| 预警范围 | 全市化工生产、使用、储存企业及相关单位。 | 预警目标 | 检维修及危险作业管理 |
| 预警事由 | 2015年2月12日，贝利化学（张家港）有限公司在对反应釜进行检维修作业前，未对硫酸（二）甲酯滴加管线实施盲板封堵，未对釜内有毒有害气体进行分析检测，一名外协检修作业人员在入釜作业时，未穿戴有效的安全防护装备，在作业过程中感觉不适，下班后，症状加剧，被送往医院急救，目前仍在医院救治，生命体征正常。 |
| 预 警 措 施 要 求 | 上述事故的发生，暴露出企业在化工设备检维修及危险作业管理上仍存在较多问题，为深刻吸取事故教训，严防类似事故发生，现提出如下要求： 1.各化工企业要进一步落实安全生产主体责任，健全检维修作业及危险作业安全管理制度，加强有针对性的教育培训，尤其要强化有限空间、动火等危险作业的安全培训，确保操作人员掌握各项安全操作规程。 2.加强外包、外协单位人员安全管理。各企业要建立健全外包安全管理制度，认真审查承包商的资质和安全生产条件，签订安全管理协议，要将外来承包商纳入本单位的安全管理，加强外来承包商作业人员安全培训并进行考核，未经考核合格者，不得上岗作业。 3.完善通风、检测、防护、应急等安全设备配备。各企业要按规定配备气体含量检测设备、强制通风设备、应急照明设备、安全绳、救生索、安全梯等防护用品。要为有限空间作业人员（含检测人员）配备符合国家标准要求的呼吸防护用品。防护装备以及应急救援设备设施要妥善保管，并按规定定期进行检验、维护。 4.规范危险作业程序和现场管理。进行动火、有限空间等危险作业必须按规定进行作业审批。必须遵守“先通风、再检测、后作业”的要求，充分开展作业风险辨识，对作业区域氧含量浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体浓度进行检测，检测合格方可作业。作业现场必须有负责人员、监护人员，落实相应的事故防范措施，作业点附近设置醒目的隔离和警示标志，防止未经许可人员进入作业现场。 5.强化和规范应急救援。生产经营单位要根据本单位特点，制定有针对性的应急预案，明确救援程序、职责分工，落实救援设备器材，尤其要针对有限空间作业细化应急救援措施，坚决杜绝因盲目施救造成事故扩大。 6.市各有关部门要将本通知要求传达到所辖各化工企业和相关单位，加强督促检查，狠抓措施落实，确保安全生产。 |

抄报：市政府办公室

抄送：保税区安环局，经济开发区、冶金工业园经济服务局